产品保养

清除膜盒积水：

● 如果您长时间持续使用或每次在高湿度环境下使用本机，膜盒内极易产生积水，要进行及时清除。排水时，请将接水盒拧出，并倒掉积水。

● 膜盒内积水清空后，建议您用软质面巾纸或类似物品擦去膜盒内壁残余水滴。

干燥部件：

● 当输氧管内积水过多或需要长期存放机器时，您需要对机器相关部件进行干燥处理。

● 干燥部件时，请拆下便携式输送器、输氧管及膜盒各零件，使其在清洁、通风处自然干燥，不可在日光下曝晒。

清洗消毒：

● 输氧管及膜盒建议每月清洗消毒一次。

● 清洗消毒时要求先用高压水冲洗，再采用医用酒精注入冲洗，冲洗后放置于通风处晾干才能使用。

● 清洗输氧管后，接上便携式输送器负离子电源之前，请务必确保负离子连接导线的插头不能带有水珠。

过滤器除尘：

● 将吸气口处的进风口盖打开取出过滤器，轻轻拍打除去附着的灰尘，用水清洗并置于通风处晾干。建议每月除尘一次。